## Slide 1
ÇAPRAZ KORELASYON
YÖNTEMİYLE
FAZ GÜRÜLTÜSÜ
ÖLÇÜMÜ
İki referans kanallı GNU Octave modeli, optimizasyonlar ve avantajları
Ömer Faruk Yazıcı
Çapraz Korelasyon Yöntemi

## Slide 2
GIRIŞ
Genel Bakış
02
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Amaç
Ölçüm sisteminin kendi gürültü tabanının altında kalan DUT faz gürültüsünü görünür kılmak.
Yöntem
İki bağımsız referans kanalı + kompleks Cross-PSD ortalaması
DUT
ortak
Kanal 1
Ref 1
Kanal 2
Ref 2
Cross-PSD
ortalaması
ortak bileşen korunur

## Slide 3
TEMEL KAVRAMLAR
Faz Gürültüsü Nedir?
03
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
İdeal osilatör
tek bir spektral çizgi
Gerçek osilatör
taşıyıcının çevresine yayılan yan bantlar
x(t) = A cos(2πf₀t + φ(t))

## Slide 4
TEMEL KAVRAMLAR
Tek Yan Bant Faz Gürültüsü
04
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
L(f)
Taşıyıcıdan f kadar uzakta, 1 Hz bant genişliğine normalize edilmiş gürültü gücü.
L(f) = 10 log₁₀[½ Sφ(f)]
dBc/Hz

## Slide 5
FAZ GÜRÜLTÜSÜNÜN ETKILERI
Spectral Regrowth
05
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
LO faz gürültüsü
mikserde giriş sinyaliyle karışır
Gürültü yükseldikçe enerji komşu kanallara yayılır ve spektral maske bozulur.

## Slide 6
FAZ GÜRÜLTÜSÜNÜN ETKILERI
Reciprocal Mixing
06
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
İdeal LO
Faz gürültülü LO
Güçlü komşu sinyalin yayılan gürültü eteği, filtreden geçmese bile istenen zayıf sinyali örtebilir.

## Slide 7
FAZ GÜRÜLTÜSÜNÜN ETKILERI
Faz Gürültüsü ve 16-QAM
07
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
İdeal semboller
Faz saçılması
→
Sembol kümeleri yayılır; EVM ve bit hata olasılığı artar.

## Slide 8
GÜRÜLTÜ MODELI
Faz Gürültüsü Çeşitleri
08
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
1/f⁴
−40 dB/dekad
Random-walk FM
1/f³
−30 dB/dekad
Flicker FM
1/f²
−20 dB/dekad
White FM
1/f
−10 dB/dekad
Flicker PM
sabit
0 dB/dekad
White PM
Bu modelde: 1/f³ Flicker FM

## Slide 9
ÖLÇÜM YÖNTEMLERI
Doğrudan Spektral Analiz
09
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
1
DUT doğrudan analizöre bağlanır
Hızlı ve basit
Ancak ölçülebilecek en düşük seviye, analizörün kendi LO faz gürültüsü ve gürültü tabanıyla sınırlıdır.
Analizör DUT’den daha temiz olmalı

## Slide 10
ÖLÇÜM YÖNTEMLERI
Faz Detektörü Yöntemi
10
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
y(t) ≈ φD(t) − φR(t)
Taşıyıcı bastırılır; hassasiyet artar.
Fakat sonuç DUT + referans gürültüsünü birlikte içerir.

## Slide 11
ÖLÇÜM YÖNTEMLERI
Cross-Correlation ile Faz Detektörü
11
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
DUT iki kanalda ortak; referanslar kanallar arasında korelasyonsuzdur.

## Slide 12
MODEL
Analizör Modeli
12
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
DUT
Ref 1
+90°
Ref 2
+90°
MIXER
MIXER
LPF
4. derece
LPF
4. derece
÷Kpd
asin()
÷Kpd
asin()
FFT
X₁·X₂*
Kompleks
ortalama
Aynı iterasyondaki DUT iki kanalda ortaktır; Ref1 ve Ref2 ayrı realizasyonlardır.

## Slide 13
ADIM ADIM ANALİZ SÜRECİ
Sinyallerin oluşturulması
13
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
DUT
Ref 1
+90°
Ref 2
+90°
DUT Sinyali ile aynı frekansa sahip referans sinyalleri oluşturulur.

## Slide 14
ADIM ADIM ANALİZ SÜRECİ
Faz farkı ve bağımsızlık
14
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Referansların DUT’ye göre 90 derece faz farkı vardır,
karakteristik olarak aynı olsalar da realizasyonları tamamen bağımsızdır.

## Slide 15
ADIM ADIM ANALİZ SÜRECİ
Mixer iki bileşen üretir
15
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
MIXER
A²/2 · sin(φD − φR)
taban bant — ölçmek istediğimiz faz farkı
−A²/2 · sin(2ω₀t + …)
toplam frekans — LPF tarafından bastırılır
2f0
DUT
Ref 1
+90°

## Slide 16
ADIM ADIM ANALİZ SÜRECİ
LPF yüksek frekansı bastırır
16
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
2f0
LPF
4. derece
÷Kpd
asin()
2f0
LPF sonrası elimizde A²/2 · sin(φD − φR) kalır, ardından Kpd=A²/2’ye bölünür ve
asin() fonksiyonu ile φD − φR elde edilir.

## Slide 17
ADIM ADIM ANALİZ SÜRECİ
Cross-PSD
17
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Buraya kadar olan süreç iki kanalda da aynı şekilde ilerledikten sonra
sonuçlar çarpılır ve ortaya DUT gürültüsü baskın bir sonuç çıkar.
FFT
X₁·X₂*

## Slide 18
ADIM ADIM ANALİZ SÜRECİ
İterasyon ile kompleks ortalama
18
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Bu işlemler tekrarladıkça, sonuçtaki DUT ortak olduğu için
yapılan tekrarların ortalaması gerçek DUT değerine yakınsar.
50
tekrar

## Slide 19
CROSS-PSD MANTIĞI
Ortak Bileşen Neden Kalır?
20
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
y₁(t) = φD(t) − φR1(t)
y₂(t) = φD(t) − φR2(t)
→
S₁₂(f) = E{Y₁Y₂*}
bağımsız çapraz terimler → 0
S₁₂(f) → SD(f)
İterasyon arttıkça referans artığı küçülür.
→
Bağımsız referanslar

## Slide 20
KOD YAPISI
Modelin Fonksiyon Akışı
21
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
run_comparisons.m
config + sweep listeleri
run_comparisons_main.m
her değer bağımsız koşu
run_simulation.m
K Monte Carlo iterasyonu
measure_iteration.m
Ref1/Ref2 → mixer → LPF → asin
compute_cross_psd.m
X₁ · conj(X₂)
logbin_phase_noise.m
SSB + 200 noktalı MAE
raw .mat
PNG + CSV

## Slide 21
KOD YAPISI
Yapılan Optimizasyonlar
22
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Önceki akış
Optimize edilmiş akış
xcorr → ifftshift → fft
NFFT = 2Nc − 1
LPF her iterasyonda tasarlanır
kanallar ayrı filtrelenir
kayan ortalama / dB-bin maksimumu
doğrudan X₁ · X₂*
radix-2 nextpow2 FFT
Butterworth katsayıları cache
iki kolon tek filter çağrısı
kompleks toplam + lineer PSD
→
aynı ilke
daha az işlem

## Slide 22
KOD YAPISI
Küçük Açı Yaklaşımı ve asin()
23
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Yüksek RMS
Düşük RMS
Ortalama iyileşme ≈ 0,79 dB
Fark < 0,01 dB

## Slide 23
PARAMETRIK KARŞILAŞTIRMALAR
Temel Simülasyon Parametreleri
24
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Örnek sayısı
1.000.000
Örnekleme
1 MHz
Taşıyıcı
200 kHz
Taşıyıcı genliği
1
LPF
4. derece / 50 kHz
DUT RMS
0,05 rad
Ref1 / Ref2 RMS
0,05 rad
İterasyon / log-bin
100 / 100
Her taramada yalnız incelenen parametre değişir.

## Slide 24
PARAMETRIK KARŞILAŞTIRMALAR
LPF Kesim Frekansı Karşılaştırması
25
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
1 kHz — dar bant
300 kHz — 2f₀ artığı
En düşük gözlenen tam bant MAE: 0,805 dB @ 50 kHz
50 kHz — en düşük MAE

## Slide 25
PARAMETRIK KARŞILAŞTIRMALAR
DUT RMS Değerinin Etkisi
26
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
σDUT = 0,01 rad
σDUT = 0,50 rad
DUT seviyesi yükseldikçe sonlu iterasyonda referans artığına göre görünürlük artar.

## Slide 26
PARAMETRIK KARŞILAŞTIRMALAR
Referans RMS Değerinin Etkisi
27
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
σREF = 0,01 rad • MAE 0,549 dB
σREF = 0,50 rad • MAE 4,805 dB
Daha gürültülü referans aynı doğruluk için daha fazla iterasyon ister.

## Slide 27
PARAMETRIK KARŞILAŞTIRMALAR
Logaritmik Bin Sayısının Etkisi
28
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
10 bin — daha kaba
200 bin — daha ayrıntılı
Bin sayısı ölçüm kalitesini değil, spektrumun nasıl gözlendiğini değiştirir.

## Slide 28
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
25
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
1
iterasyon
Tam bant MAE
16,699 dB
Referans artığı baskın
tıkla →

## Slide 29
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
26
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
50
iterasyon
Tam bant MAE
6,340 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 30
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
27
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
250
iterasyon
Tam bant MAE
2,501 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 31
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
28
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
500
iterasyon
Tam bant MAE
3,242 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 32
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
29
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
1.000
iterasyon
Tam bant MAE
1,856 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 33
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
30
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
2.000
iterasyon
Tam bant MAE
2,623 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 34
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
31
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
5.000
iterasyon
Tam bant MAE
1,259 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 35
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
32
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
10.000
iterasyon
Tam bant MAE
1,297 dB
Genel eğilim: yaklaşma
tıkla →

## Slide 36
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Yakınsaması
33
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
M
20.000
iterasyon
Tam bant MAE
0,845 dB
DUT eğrisi belirgin
son nokta

## Slide 37
İTERASYON YAKINSAMASI
Dekad Bazında Yakınsama
35
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
20.000 iterasyon
1–10 Hz
0,381
dB
10–100 Hz
0,172
dB
0,1–1 kHz
0,157
dB
1–10 kHz
0,279
dB
10–100 kHz
2,277
dB
100–467 kHz
2,526
dB
LPF 50 kHz
10 kHz altında: 0,16–0,38 dB
Yüksek offsette LPF / filtresiz DUT farkı kalır

## Slide 38
İTERASYON YAKINSAMASI
İterasyon Sayısı ve Tam Bant MAE
34
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Chart: İterasyon test noktaları
| 1 | 50 | 250 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k
Tam bant MAE | 16.699 | 6.34 | 2.501 | 3.242 | 1.856 | 2.623 | 1.259 | 1.297 | 0.845
16,699
dB @ 1
↓
0,845
dB @ 20.000
Ara noktalar Monte Carlo değişkenliği nedeniyle monoton değildir; genel yakınsama açıktır.

## Slide 39
SONUÇ
Tek Kanal ile Cross-PSD Karşılaştırması
36
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
Ref RMS 0,10 rad: tek kanal 6,94 dB MAE • Cross-PSD 0,89 dB MAE

## Slide 40
Sonuç
37
İki kanallı Cross-PSD faz gürültüsü ölçümü
İki bağımsız referans kanalı, ortak DUT faz gürültüsünü referans tabanının altından çıkarabilir.
Faz gürültüsü sinyalin fazındaki rastgele sapmalardır.
Bu sapmalar sepktrumun yayılması, BER ve EVM artışı, jitter hatası gibi sorunlara neden olur.
Faz gürültüsünü ölçmenin farklı yöntemleri vardır, bu projede Cross-PSD metodu kullanıldı.
Bu metodun matematiksel açıklaması ve Octave ortamında nasıl modellendiği anlatıldı.
Farklı parametrelerin etkileri deneysel olarak ölçüldü ve görselleştirildi.
Kullandığımız metodun diğer yöntemlere göre en büyük avantajı olan referans gürültüsüne rağmen yeterli tekrarla doğru ölçüm yapılabildiği görüldü.